| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di intercettazione a sede obliqua con manicotti fiettati Finitura gialla, manicotti filettati femmina, tenuta del vitone tramite premistoppa. Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/8” F – DN 10 Dimensioni : 1/2” F – DN 15 Dimensioni : 3/4” F – DN 20 Dimensioni : 1” F – DN 25 Dimensioni : 1 1/4” F – DN 32 Dimensioni : 1 1/2” F – DN 40 Dimensioni : 2” F – DN 50 Dimensioni : 2 1/2” F – DN 65 Dimensioni : 3” F – DN 80 | 1 4115 00 1 4115 01 1 4115 02 1 4115 03 1 4115 04 1 4115 05 1 4115 06 1 4115 07 1 4115 08 |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sede obliqua con manicotti fiettati e scarico Finitura gialla, manicotti filettati femmina, tenuta del vitone tramite premistoppa, con due fori per lo scarico chiusi da un tappo a vite. Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F – DN 15 Dimensioni : 3/4” F – DN 20 Dimensioni : 1” F – DN 25 Dimensioni : 1 1/4” F – DN 32 Dimensioni : 1 1/2” F – DN 40 Dimensioni : 2” F – DN 50 Dimensioni : 2 1/2” F – DN 65 Dimensioni : 3” F – DN 80 | 1 4115 11 1 4115 12 1 4115 13 1 4115 14 1 4115 15 1 4115 16 1 4115 17 1 4115 18 |  |  |