| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica di regolazione a sede diritta con valvole di misurazione, filettata femmina corpo in ottone resistente alla dezincificazione con gruppo otturatore termostatico con preregolazione. Per il bilanciamento idraulico di impianti di raffrescamento a soffitto e a ventilconvettori. Due valvole di misurazione sono montate a lato dell'attacco termostatico. Temperatura d’esercizio massima : 130 °C Pressione d’esercizio massima : 16 bar Dimensioni: DN 15 – ½” – Kvs 5,00 Dimensioni: DN 20 – ½” – Kvs 5,60 Dimensioni: DN 25 – ½” – Kvs 7,78 | 1 7217 71 1 7217 72 1 7217 73 |  |  |