| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica di regolazione preregolabile a sede diritta con valvole di misurazione, filettata maschio corpo in ottone resistente alla dezincificazione con gruppo otturatore termostatico con pregolarazione continua. Per il bilanciamento idraulico di impianti di raffrescamento a soffitto e a ventilconvettori. Due valvole di misurazione sono montate a lato dell'attacco termostatico. La preregolazione della valvola è continua/visibile per mezzo di una chiave di regolazione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni: DN 15 – ½” – Kvs 1,1 Versione filetto femmina /filetto femmina Versione filetto maschio / filetto maschio | 1 7217 37 1 7217 67 |  |  |