| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di zona preregolabile a portata variabile. A sede obliqua, costruita in ottone dezincificato, finitura gialla, manicotto F / manicotto F , preregolazione mediante gruppo otturatore termostatico a 6 posizioni Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring. Con orifizio fisso integrato che alloggia 2 valvole di misurazione per la pressione e portata. Temperatura d’esercizio massima : 130 °C a 10 bar Pressione d’esercizio massima : 20 bar a 20 °C Pressione differenziale max con sede chiusa: 10 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” LF Kvs 0,07÷0,45 – kv diaframma 0,47 Dimensioni : DN 15 – 1/2” MF Kvs 0,3÷0,9 – kv diaframma 1 Dimensioni : DN 15 – 1/2” Kvs 0,45÷1,70 – kv diaframma 1,9 Dimensioni : DN 20 – 3/4” Kvs 0,40÷3,40 – kv diaframma 3,9 | 1 7217 50 1 7217 59 1 7217 51 1 7217 52 |  |  |