| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di zona Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Diritta, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite nero in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : ¾” F / attacco radiatore ¾” M | 1 7723 82 |  |  |