| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Set per la limitazione della temperatura di ritorno con rilevazione della temperatura sulla valvola con dimensioni ridotte. Composto da : Valvola termostatizzabile per radiatori diritta, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite bianco in plastica. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : attacco radiatore 1/2” M / G3/4 e Testa termostatica limitatrice della temperatura di ritorno con rilevazione della temperatura sulla valvola, con dimensioni ridotte. Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego mediante fermi, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Valori d'impiego : 25-60 °C Scala del volantino : cifre da 1 a 5 | 1 9201 23 |  |  |