| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di regolazione per radiatori preregolabile con cappuccio d’arresto bloccabile A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio antimanomissione bloccabile bianco in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/8” F / attacco radiatore 3/8” M | 1 6824 80 |  |  |
|  | Valvola di regolazione per radiatori preregolabile con cappuccio d’arresto bloccabile A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio antimanomissione bloccabile bianco in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | 1 6824 81 |  |  |
|  | Valvola di regolazione per radiatori preregolabile con cappuccio d’arresto bloccabile A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio antimanomissione bloccabile bianco in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/4” F / attacco radiatore 3/4” M | 1 6824 82 |  |  |
|  | Valvola di regolazione per radiatori preregolabile con cappuccio d’arresto bloccabile A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio antimanomissione bloccabile bianco in plastica. Modello standard con manicotto filettato. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1” F / attacco radiatore 1” M | 1 6824 86 |  |  |