| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolatore di portata volumetrica in ottone dezincificato CR, finitura gialla, attacchi filettati maschio a tenuta piana. Unità di regolazione con preregolazione, - per la limitazione della portata volumetrica ad elevata precisione di regolazione – con valvole di misurazione per la pressione differenziale. Membrana ed o-ring in EPDM. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate con rapporto di miscelazione dal 15 al 45%. Per impianti di riscaldamento e raffreddamento - per impianti monotubo e a due tubi - regolazione della portata volumetrica con l’apposita chiave. Temperatura d'esercizio massima 120 °C Temperatura minima di lavoro 2 °C (acqua pura); -20 °C (con protezione antigelo) Pressione d'esercizio massima 16 bar Pressione differenziale massima sulla valvola 2 bar Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 0,4 m3/h Dimensioni : DN 20 – 1” G – Kvs 0,9 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 1/4” – Kvs 1,5 m3/h Dimensioni : DN 32 – 1 1/2” – Kvs 2,5 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 3/4” – Kvs 4,0 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 3/8” – Kvs 5,0 m3/h | 1 4001 21 1 4001 22 1 4001 23 1 4001 24 1 4001 25 1 4001 26 |  |  |
|  | Chiave di regolazione per la preregolazione. | 1 6625 00 |  |  |