| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica “DE LUXE” per radiatori. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A tre assi “CD” valvola a destra del radiatore, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione con rivestimento in materiale plastico colorato con cappuccio bianco in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 90 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M Colore Cromato Colore Antracite Colore Dorato Colore Bianco RAL 9010 Colore Nero opaco | 1 7959 41 1 7959 42 1 7959 43 1 7959 44 1 7959 49 |  |  |