| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica per radiatori con valore kv fisso per teleriscaldamento Kvs 0,06 Kvs 0,12 Kvs 0,25 Kvs 0,5 Kvs 0,6 Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A 3 assi “CD” valvola a destra del radiatore, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite bianco in plastica . Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | 1 7717 69 1 7717 79 1 7717 89 1 7717 99 1 7759 91 |  |  |