| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Univalvola, valvola a quattro vie per impianti monotubo e a due tubi, con funzionamento termostatico Connessione al radiatore laterale in basso, tramite bocchettone a tenuta piana, con sonda (Lg 290 mm, Ø 11 mm). Interasse tubi 40 mm. Possibilità di modificare il funzionamento per uso in impianti monotubo o a due tubi. Due otturatori termostatici permettono di scegliere due diverse posizioni dove installare la testa termostatica. Volantino con fermo antimanomissione. Flusso regolabile per funzionamento termostatico, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore della valvola sotto pressione con estrattore. Raccordo per tubo G 3/4. I raccordi per tubi devono essere ordinati separatamente Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore 1/2” M Dimensioni: G ¾ M / attacco radiatore ¾” M | 1 7768 51 1 7768 61 |  |  |