| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a quattro vie per impianti monotubo con funzionamento termostatico, connessione al radiatore centrale o laterale in basso. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici della serie M 30 x 1,5. Diritta, versione nichelata con cappuccio a vite nero in plastica, con attacchi per tubo rame, plastica e multistrato. Connessione al radiatore tramite bocchettone a tenuta piana con sonda L = 290 mm ø = 11 mm, interasse tubi 50 mm. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore 1/2” M | 1 7786 26 |  |  |
|  | Valvola a quattro vie per impianti monotubo con funzionamento termostatico, connessione al radiatore centrale o laterale in basso. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici della serie M 30 x 1,5. A squadra, versione nichelata con cappuccio a vite nero in plastica, con attacchi per tubo rame, plastica e multistrato. Connessione al radiatore tramite bocchettone a tenuta piana con sonda L = 290 mm ø = 11 mm, interasse tubi 50 mm. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore 1/2” M | 1 7784 62 |  |  |
|  | Valvola a quattro vie per impianti a 2 tubi con funzionamento termostatico, connessione al radiatore centrale o laterale in basso. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici della serie M 30 x 1,5. Diritta, versione nichelata con cappuccio a vite nero in plastica, con attacchi per tubo rame, plastica e multistrato. Connessione al radiatore tramite bocchettone a tenuta piana con sonda L = 290 mm ø = 11 mm, interasse tubi 50 mm. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore 1/2” M | 1 7783 26 |  |  |
|  | Valvola a quattro vie per impianti a 2 tubi con funzionamento termostatico, connessione al radiatore centrale o laterale in basso. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici della serie M 30 x 1,5. A squadra, versione nichelata con cappuccio a vite nero in plastica, con attacchi per tubo rame, plastica e multistrato. Connessione al radiatore tramite bocchettone a tenuta piana con sonda L = 290 mm ø = 11 mm, interasse tubi 50 mm. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore 1/2” M | 1 7784 61 |  |  |