| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica a quattro vie preregolabile Versione nichelata diritta per impianti a 2 tubi, per collegamento al radiatore con foro divisorio (Turbulator) in basso, dotata di intercettazione verso il radiatore, idonea per teste termostatiche della serie M 28 x 1,5. Interasse tubi 35 mm, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2 | 1 7783 67 |  |  |
|  | Valvola termostatica a quattro vie Versione nichelata diritta per impianti a 2 tubi, per collegamento al radiatore con foro divisorio (Turbulator) in basso, dotata di intercettazione verso il radiatore, idonea per teste termostatiche della serie M 28 x 1,5. Interasse tubi 35 mm, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2 | 1 7783 91 |  |  |
|  | Valvola termostatica a quattro vie preregolabile Versione nichelata a squadra per impianti a 2 tubi, per collegamento al radiatore con foro divisorio (Turbulator) in basso, dotata di intercettazione verso il radiatore, idonea per teste termostatiche della serie M 28 x 1,5. Interasse tubi 35 mm, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2 | 1 7784 67 |  |  |
|  | Valvola termostatica a quattro vie Versione nichelata a squadra per impianti a 2 tubi, per collegamento al radiatore con foro divisorio (Turbulator) in basso, dotata di intercettazione verso il radiatore, idonea per teste termostatiche della serie M 28 x 1,5. Interasse tubi 35 mm, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2 | 1 7784 91 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica a quattro vie preregolabile Versione nichelata diritta per impianti a 2 tubi commutabile a monotubo, per collegamento al radiatore con foro divisorio (Turbulator) in basso, dotata di intercettazione verso il radiatore, idonea per teste termostatiche della serie “H” (M30 x 1,5 mm). Interasse tubi 35 mm, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 / attacco radiatore 3/4 | 1 7765 31 |  |  |
|  | Valvola termostatica a quattro vie preregolabile Versione nichelata a squadra per impianti a 2 tubi commutabile a monotubo, per collegamento al radiatore con foro divisorio (Turbulator) in basso, dotata di intercettazione verso il radiatore, idonea per teste termostatiche della serie “H” (M30 x 1,5 mm). Interasse tubi 50 mm, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 / attacco radiatore 3/4 | 1 7765 41 |  |  |