| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica con preregolazione continua/visibile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. La preregolazione avviene ruotando manualmente il disco zigrinato arancione o per mezzo di una chiave apposita. A squadra speciale, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite arancione in plastica. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G3/4 M / attacco radiatore 1/2” M | 1 7648 67 |  |  |